台電新莊倉庫所藏日治時期電力設計圖總說2001/7/17

主要為水工課所蒐集者，以各箱來分

一　水工027，內有編號90、91、93、94四小箱

- 編號90

| 編號 | 90 |
| --- | --- |
| 河川：木瓜溪 | 地名：花蓮縣蓮峰區 |
| 名稱 | 溪口、清水第一、第二、初音各發電廠 |
| 張數 | 69張 |
| 備註 |  |

註：圖多為東台灣電力興業株式會社所繪，未載年代，主任技師為村尾？

１：內CD-37-3008二一ノ一九日本アルミ二ウム株式會社清水第二發電所建家鐵筋代用鐵骨組立梁設計圖

２：內CD-37-0101清水第二發電所一般平面圖，第二發電所面向木瓜溪，以五個隧道四個暗渠，自第一發電所接至第二發電所，水路全長2749，860m

- 編號91

| 編號 | 91 |
| --- | --- |
| 河川：大南溪 | 地名：台東縣蓮大南 |
| 名稱 | 大南發電所 |
| 張數 | 57張 |
| 備註 |  |

註：圖多為東台灣電力興業株式會社所繪，未載年代，主任技師為村尾？。雜有戰後數圖

１：內CD-41-049送電關係一覽圖（第一號圖其ノ一）

２：１９４９年５月有續圖

３：東台灣電力興業株式會社有水路實測和水槽設計等圖

４：內熔接鋼管、取入口制水門、排砂門門扉、水槽制水門、水槽排砂門門扉、捲揚機械組立圖、排砂門用齒車為大阪東京酒井鐵工所提出（水壓鐵管一般圖）

- 編號93

| 編號 | 93 |
| --- | --- |
| 河川：木瓜溪 | 地名：花蓮縣縣秀林鄉銅門村 |
| 名稱 | 銅門發電所 |
| 張數 | １０１張 |
| 備註 |  |

註：編號９１：內CD-41-049送電關係一覽圖（第一號圖其ノ一）載有「其他會社施作」，故有酒井鐵工所為日本アルミ二ウム株式會社所繪之銅門發電所相關施工圖，乃是向日本アルミ二ウム株式會社提出的圖，而非向「東台灣電氣株式會社」提出。各竣功圖上載「密」字「屋內平面圖、屋外、油營空氣管、發電機室等亦為日本アルミ二ウム株式會社所建，唯有數圖稱「社給發電機受鐵骨梁詳細」，不知「社給」何意？諸圖皆無「東台灣電氣株式會社（殿）」字樣

１：CD-34-2102有バ－ラン溪取水計劃豎坑設計圖

- 編號94

| 編號 | 94 |
| --- | --- |
| 河川：木瓜溪 | 地名：花蓮縣秀林鄉銅門村 |
| 名稱 | 銅門發電所 |
| 張數 | 6３張 |
| 備註 |  |

註：「東台灣電氣株式會社」有一圖屋外變電所載為該社名稱，另如變電所、沉砂池排砂門、水槽、３０ｋｗ水車組立、水車室油ポンプ附近等圖皆載為日本アルミ二ウム株式會社。

二　水工０３８，內有編號３９、８２、８８、８９四小箱

- 編號３9

| 編號 | ３９ |
| --- | --- |
| 河川：宜蘭濁水溪 | 地名：台北縣宜蘭區 |
| 名稱 | 圓山發電所 |
| 張數 | ８６張 |
| 備註 |  |

註：圖為台灣電力株式會社所繪，時為昭和１３／５／１７、６／１、１２／１，１４／８／４，１５／５／１７、１２／１，１６／１１／３等年月日，為水槽、冷卻水槽、沉砂池等之設計圖。附有一張昭和８／４／１９天送埤發電所２５００ｋｖａ增設沉砂池堰堤、餘水吐、大排砂門捲揚機基機嵩上設圖。其中１３年之設計，有１５年修改，寫「變更」二字。

- 號８２

| 編號 | 94 |
| --- | --- |
| 河川：清水溪 | 地名：嘉義縣嘉義區 |
| 名稱 | 草嶺第一發電所（清水第一發電廠） |
| 張數 | ４２張 |
| 備註 |  |

註：「流況曲線圖」，乃是濁水溪水系清水溪桶頭測水所所測，穩間自昭和１３－１８年，以估算發電能率曲線及％。

１：另ｃｄ－１５９－１４０２「清水溪天然堰堤平面圖」，於嘉義郡小梅庄生毛樹入附近設「坑內發電所」。

２：ｃｄ－１５９－１６０５「清溪貯水池灌溉計劃平面圖」，包含三項：計劃幹支線水路、灌溉計劃區域、水利組合既設灌溉區域。（未載明年月，下一張清水溪筋草嶺天然堰堤貯水池，時為昭和１９年１２月）

３：清水第一（坑內）發電所工事，圖上所載時間，自昭和１９年１２月至２０年２月。

- 編號８８

| 編號 | ８８ |
| --- | --- |
| 河川：木瓜溪 | 地名：花蓮縣蓮峰區 |
| 名稱 | 銅門發電所 |
| 張數 | 6３張 |
| 備註 |  |

１：ｃｄ－３４－０００１「銅門發所一覽圖」圖上所註

| 取水河川名 | 花蓮溪水系木瓜溪 |
| --- | --- |
| 取水口位置 | 花蓮港廳花蓮郡番地 ？ 社瀧見 |
| 放水口位置 | 花蓮港廳花蓮郡番地ムキイボ社銅門 |
| 流域面積 | ２８４，００平方米 |
| 總落差 | １８１米（取水位３１０米放水位１２９米） |
|  | 最大時 | 常時 |
| 有效落差 | １７２米 |  |
| 使用水量 | １６，６８立方米／每秒 | ５，５６立方米／每秒 |
| 發電力 | ２４０００ｋｗ | ８０００ｋｗ |

- 編號94（未做）

| 編號 | 94 |
| --- | --- |
| 河川：木瓜溪 | 地名：花蓮縣秀林鄉銅門村 |
| 名稱 | 銅門發電所 |
| 張數 | ７７張 |
| 備註 |  |